Билет 1.

1. Дать определение понятий качество, объекты качества.

Качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Объектами качества могут быть, например: деятельность или процесс; продукция, которая, в свою очередь, может быть материальной, или нематериальной, или комбинацией из них; организация, система или отдельное лицо; любая комбинация из них;

2. Дать определение понятия стандартизация.

Это – деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

3. Что является объектами сертификации?

-продукция; работы (услуги); системы менеджмента; персонал.

4. Дать определение понятий метрология, измерение, контроль.

- наука изучающая общепринятые основы измерений,  методы и средства измерений, единицы физических величин, методы точности измерений, принципы обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений.

- совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений).

-когда определяется не числовое значение измеряемой величины, а попадание его в некоторый заданный интервал.

Активный контроль- оказывает воздействие на технологический процесс непосредственно в ходе изготовления.(лучше пассивного). Поэлементный- каждая деталь отдельно проверяется. Недостатки: Большая трудоемкость и повышается процент бракогодных изделий.

Пассивный- позволяет констатировать факт выхода  измеряемой величины за рамки(в основном применяется, т.к. дешевле).Комплексный контроль. Недостатки: Цена вопроса.

5. Что представляют собой абсолютная и относительная погрешность?

Абсолютная погрешность — ΔX является оценкой абсолютной ошибки измерения. Величина этой погрешности зависит от способа её вычисления, который, в свою очередь, определяется распределением случайной величины Xp.

Относительная погрешность — погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному или измеренному значению измеряемой величины.

6. Область применения закона о техническом регулировании.

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 
разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 
оценке соответствия. 
Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности участников регулируемых настоящим Федеральным законом отношений.

2. Требования к функционированию единой сети связи Российской Федерации и к продукции, связанные с обеспечением целостности, устойчивости функционирования указанной сети связи и ее безопасности, отношения, связанные с обеспечением целостности единой сети связи Российской Федерации и использованием радиочастотного спектра, соответственно устанавливаются и регулируются законодательством Российской Федерации в области связи. 
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда, федеральные государственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг. 
4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с:

применением мер по предотвращению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний человека, профилактике заболеваний человека, оказанию медицинской помощи (за исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований к продукции, в том числе лекарственным средствам, медицинской технике, пищевой продукции); 
применением мер по охране почвы, атмосферного воздуха, водных объектов курортов, водных объектов, отнесенных к местам туризма и массового отдыха.

7. Что регулирует закон о единстве измерений?

регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений.

8. Что означают аббревиатуры ГСВЧ, ГССО и ГСССД?

ГСВЧ -  гос. служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли

ГССО -  Гос. службы стандартных образцов состава и свойств и материала

ГСССД - Гос службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов.

Билет 3.

1. Определить иерархию требований.

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:
безопасность излучений;биологическую безопасность;взрывобезопасность;механическую безопасность;пожарную безопасность;промышленную безопасность;термическую безопасность;химическую безопасность;электрическую безопасность;ядерную и радиационную безопасность;электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;единство измерений.

2. Что является объектами стандартизации?

является продукция, работа, процесс и услуги, подлежащие или подвергшиеся стандартизации .

3. Кто является участником процедуры оценки соответствия?

«первая сторона» (лицо или организация, представляющие объект оценки соответствия);- производителя и продавца продукции, собственника или владельца объекта оценки соответствия, работодателя, государственные или муниципальные органы (при продаже объектов оценки соответствия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или предоставлении их в аренду или пользование, включая предприятия, здания, сооружения, водные ресурсы, лесные и земельные участки, недра, и т.п.), государственные предприятия и организации при оказании ими услуг (например, медицинских, технической инспекции), ассоциации и иные объединения производителей.

«вторая сторона» (лицо или организация, заинтересованные в объекте оценки соответствия как пользователи);- покупателей (сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции), потребителей, пользователей, организации, объединяющие потребителей, государственные органы (в части защиты интересов общества).

«третья сторона» (лицо или организация, независимые от лица или организации, представляющих объект оценки соответствия, и от пользователя, заинтересованного в этом объекте).- органы по оценке соответствия, не являющиеся представителями первой или второй стороны.

4. Что представляет собой единство измерений?

состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

5. Что представляют собой прогрессирующая погрешность, грубые промахи?

-это непредсказуемая погрешность медленно изменяющаяся во времени отличительными особенностями которой являются:

1. Может быть скорректирована поправками, только в данный момент времени, а далее вновь непредсказуемо изменяется

2. Не стационарный, случайный процесс изменения ее во времени

– это случайная погрешность результата отдельного наблюдения, входящего в ряд измерений которые для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда измерений. > 25%

6. Дать определение понятий аккредитация, безопасность, риск.

Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда;

7. Что представляет собой эталон единицы физической величины?

Эталон единицы физической величины

Средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.

8. Компетенция ГСВЧ.

ГСВЧ решает задачи: o синхронизации шкал удаленных хранителей времени различных организаций в системе ГСВЧ РФ (предприятия связи, радиостанции, научные организации и др.); обеспечивает частотно-временную основу для высокоточных координатных измерений; выполняет аттестацию, разработку и проведение метрологической экспертизы методик выполнения измерений и методик поверки средств время-частотных и координатных измерений; проводит консультации для специалистов; ремонтирует высокоточные средства время-частотных измерений;

Билет 4.

1. Дать определение понятий товар, услуга.

Товар - любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведённый для обмена. Предметы, произведённые для личного потребления, в экономическом смысле товарами не являются.

Услуга - совершённое одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица действие или деятельность.

2. Какие существуют организационные виды стандартизации?

стандартизация по достигнутому уровню, устанавливающая показатели, отражающие свойства существующей и освоенной в производстве продукции, и таким образом фиксирующая достигнутый уровень производства;

опережающая стандартизация, заключающаяся в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм;

комплексная стандартизация, при которой для оптимального решения конкретной проблемы осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимосвязанных требований как к самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам.

3. Дать определение понятию оценка соответствия.

- оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

4. Что представляет собой физическая величина, ее размеры и значение?

Физическая величина – свойства общие в качественном отношении многим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта.

Размер физической величины – количественная мера содержания в каждом объекте свойственно характерное физической определенной величиной.

Значение физической величины – число, вектор, или в самом общем случае тензор, характеризующие эту физическую величину, с указанием единицы измерения, на основе которой эти число, вектор или тензор были определены.

5. Чем обусловлена субъективная погрешность?

- составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная индивидуальными особенностями оператора.

6. Основные принципы технического регулирования.

-применения единых правил установления требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

-соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развития материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития;

-независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей;

-единой системы и правил аккредитации;

-единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

-единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок;

-недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;

недопустимости совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации;

-недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию;

-недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов;

-недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

7. Классификация эталонов единицы физической величины.

Первичный эталон – воспроизводит единицу ФВ с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений. Первичный эталон может быть национальным (государственным) и международным. Первичному эталону соподчинены вторичные и рабочие (разрядные) эталоны.

В целях проведения различных метрологических работ создаются вторичные эталоны. Вторичные эталоны делят на эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны-сравнения.

Рабочие эталоны – воспринимают размер единицы от вторичных эталонов и в свою очередь служат для передачи размера менее точному рабочему эталону (эталону более низкого разряда) и рабочим средствам измерений.

8. Какова ответственность за нарушение закона о единстве измерений?

Статья 25. Уголовная, административная либо гражданско-правовая ответственность

Юридические и физические лица, а также государственные органы управления Российской Федерации, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут в соответствии с действующим законодательством уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность.

Билет 5.

1. Дать определение понятий, качество и показатель качества продукции.

Качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Показатель качества — это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления.

2. Что представляют собой стандарты и технические условия?

Стандарт – это нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс правил, норм, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. Стандарты представляются в виде документов, содержащих определенные требования, правила или нормы, обязательные к исполнению.

Технические условия (ТУ) — это документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группу. Кроме того, в них должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.

ТУ - документы, в которых конкретный изготовитель добровольно устанавливает требования к качеству и безопасности конкретной продукции, необходимые и достаточные для ее идентификации, контроля качества и безопасности при изготовлении, хранении и транспортировании.

3. Дать определение понятия подтверждение соответствия.

- документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

4. Дать определение понятий единица физической величины и однородные величины.

-это физ. в., которой по определению присвоено числовое значение равное единице.

5. Что представляет собой инструментальная погрешность?

погрешности, которые определяются погрешностями применяемых средств измерений и вызываются несовершенством принципа действия, неточностью градуировки шкалы, не наглядностью прибора.

6. Законодательные основы технического регулирования.

Законодательную основу технического регулирования в Российской Федерации (РФ) составляет федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (вступил в действие с 01.07.2003 года).

7. Какие документы являются нормативными по обеспечению единства измерений?

1. В соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Российской

Федерации Госстандарт России утверждает нормативные документы по обеспечению

единства измерений, устанавливающие метрологические правила и нормы и имеющие

обязательную силу на территории Российской Федерации.

2. Допускается утверждение нормативных документов по обеспечению единства

измерений Госстандартом России и заинтересованными государственными органами

управления Российской Федерации, несущими ответственность за применение указанных

документов в порученных им сферах управления.

8. Компетенция ГССО.

осуществляет деятельность по разработке, испытанию и внедрению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных образцов, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений

Билет 6.

1. Что представляют собой требования назначения.

Требования назначения - требования к свойствам продукции, характеризующим ее основные функции, для выполнения которых она предназначена в заданных условиях. Сюда же относят совместимость и взаимозаменяемость. В зависимости от вида продукции требования назначения могут относиться к производительности, точности и скорости обработки (станок); содержанию основного вещества, примесей, добавок, калорийности (пищевой продукт). Совместимость может быть функциональной геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, программной и др.

2. Основные цели стандартизации.

1. повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;

2. обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);

3. содействие соблюдению требований технических регламентов;

4. создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.

3. Дать определение понятия сертификация.

- форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

4. Дать определение понятий истинное и действительное значения физической величины.

- истинное зн. ф. в. – это значение идеальным образом отражающее св-во данного объекта как в качественном так и в количественном отношении.

-действительное – это значение найденное экспериментальным путём и на столько приближающееся к истинному, что может быть использовано вместо него.

5. Что представляет собой методическая погрешность?

- погрешности, обусловленные несовершенством метода, а также упрощениями, положенными в основу методики.

6. Имеют ли право федеральные органы исполнительной власти издавать нормативные акты

в области технического регулирования?

Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьей 5 настоящего Федерального закона.

7. Что представляет собой метрологический контроль и надзор?

- деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы или метрологической службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм.

8. Какие работы по ОЕД подлежат государственному финансированию?

Обязательному государственному финансированию подлежат:
разработка государственных стандартов, устанавливающих обязательные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации, общероссийских классификаторов технико-экономической информации, подготовка и издание официальной информации о них, а также опубликование информации об издании этих документов для ее рассылки всем заинтересованным пользователям;
-разработка и (или) участие в разработке международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации;
-разработка проектов актов законодательства Российской Федерации по конкретным объектам стандартизации, а также разработка и обеспечение функционирования основополагающих организационно-технических и общетехнических комплексов стандартов;
-проведение научно-исследовательских и иных работ по стандартизации, имеющих общегосударственное значение;
-проведение государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов;
-формирование и ведение федерального фонда государственных стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных стандартов других стран, а также Государственного реестра продукции и услуг, маркированных знаком соответствия государственным стандартам;

Билет 7.

1. Дать определение понятий совместимость и взаимозаменяемость.

совместимость: Пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований.

техническая совместимость: Совместимость изделий, их составных частей, конструкционных, горюче-смазочных материалов, технологических процессов изготовления и контроля

взаимозаменяемость — свойство независимо изготовленных деталей и сборочных единиц обеспечивать сборку изделий при изготовлении или замену одноименных деталей и сборочных единиц при ремонте без применения подбора, пригонки или регулировки; при этом должно быть обеспечено соответствие готового изделия предъявляемым к нему требованиям по всем показателям качества.

2. Основные задачи стандартизации.

1. Повышение уровня безопасности: жизни и здоровья граждан; имущества физических и юридических лиц; государственного и муниципального имущества;  в области экологии; объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение: конкурентоспособности продукции, работ, услуг; научно-технического прогресса; рационального использования ресурсов;  совместимости и взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов);информационной совместимости; подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);

3. Создание: систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации; систем каталогизации продукции; систем обеспечения качества продукции; систем поиска и передачи данных; доказательной базы и условий выполнения требований технических регламентов.

3. Дать определение понятия декларация о соответствии.

— документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям нормативных документов.

4. Что представляют собой активные и пассивные физические величины?

-Активные величины (например, механическая сила, ЭДС источника электрического тока) способны без вспомогательных источников энергии создавать сигналы измерительной информации.

-Пассивные величины (например, масса, элек-тоическое сопротивление, индуктивность) сами не могут

создавать сигналы измерительной информации. Для этого их нужно активизировать с помощью вспомогательных источников энергии, например при измерении сопротивления резистора через него должен протекать ток.

5. Как проводится оценка погрешности?

в тетради.

6. Порядок применения закона о техническом регулировании при международных договорах.

Если международным договором Российской Федерации в сфере технического регулирования установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора, а в случаях, если из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта, применяются правила международного договора и принятое на его основе законодательство Российской Федерации.

7. Что представляет собой поверка средств измерений?

Поверка – это установление соответствия значений метрологических характеристик установленные значений в паспорте. Выполняется поверка органами гос метрологической службы. Поверка является обязательной для средств измерений.

8. Компетенция ГСССД.

Установить, что Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации и Российская академия наук обеспечивают в пределах своей компетенции деятельность Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов.

Билет 8.

1. Что представляют собой требования эргономики?

требования к обеспечению согласованности технических характеристик продукции с характеристиками и свойствами человеческого организма, размерами и особенностями фигуры человека.

2. Что представляют собой отраслевая и местная стандартизация?

-отраслевая стандартизация, осуществляемая в отдельных отраслях промышленности с целью обеспечения единства технических требований и норм к продукции отрасли и создания условий для кооперации и специализации в этой отрасли.

- местная стандартизация, проводимая на предприятиях (в объединениях) и устанавливающая требования, нормы и правила, применяемые только на данном предприятии.

3. Дать определение понятий система оценки соответствия, знак соответствия.

-доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Знак соответствия — специальный знак, ставящийся на товаре или упаковке товара, показывающий соответствие этого товара тому или иному стандарту, требованиям сертификационных организаций и пр.

Знаки соответствия бывают национальными, международными, отраслевыми, специальными. Использование знаков соответствия в России регулируется Госстандартом России. Знаки соответствия: - Государственный Знак Качества СССР

4. Что представляют собой аддитивные и неаддитивные физические величины?

Аддитивная физическая величина — физическая величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга. Например, физическая величина масса - аддитивная физическая величина.

Неаддитивная физическая величина — физическая величина, для которой суммирование, умножение на числовой коэффициент или деление друг на друга её значений не имеет физического смысла. Например, физическая величина температура - неаддитивная физическая величина.

# 5. Правила округления. СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления

2.1. Округление числа представляет собой отбрасывание значащих цифр справа до определенного разряда с возможным изменением цифры этого разряда.

2.2. В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется.

2.3. В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

Примечание. В тех случаях, когда следует учитывать результаты предыдущих округлений, следует поступать следующим образом:

1) если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в большую сторону, то последняя сохраняемая цифра сохраняется;

2) если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в меньшую сторону, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу (с переходом при необходимости в следующие разряды).

2.4. В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) больше 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

2.5. Округление следует выполнять сразу до желаемого количества значащих цифр, а не по этапам.

2.6. Целые числа округляют по тем же правилам, как и дробные.

6. Цели принятия технических регламентов.

1. Технические регламенты принимаются в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

обеспечения энергетической эффективности.

2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.

7. Что представляет собой калибровка средств измерений?

калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

8. Какие метрологические работы и услуги могут быть платными?

  Проведение испытаний с целью утверждения типа средств измерений и на соответствие утвержденному типу.

  Поверка средств измерений.

  Калибровка средств измерений.

  Аттестация методик выполнения измерений.

  Экспертиза нормативной и технической документации.

  Проведение исследований (испытаний) продукции.

  Аккредитация метрологических служб и лабораторий.

  Оказание информационных услуг по вопросам стандартизации,

  обеспечения единства измерений и оценки соответствия.

Билет 9.

1. Что представляют собой требования ресурсосбережения?

Требования ресурсосбережения - требования к экономному использованию сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов при производстве продукции и при регламентированном режиме использования продукта по назначению. Количественными показателями этих требований могут быть: удельный расход сырья, материалов, энергии и т.п., а также коэффициент полезного действия, трудоемкость по отношению к единице потребительских свойств и т.п.

2. Что представляют собой стандартизация по достигнутому уровню и опережающая стандартизация?

стандартизация по достигнутому уровню, устанавливающая показатели, отражающие свойства существующей и освоенной в производстве продукции, и таким образом фиксирующая достигнутый уровень производства;

опережающая стандартизация, заключающаяся в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм;

3. Основные цели сертификации.

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции (услуги); 
- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); 
- контроль безопасности продукции (услуги, работы) для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 
- подтверждение показателей качества продукции (услуги, работы), заявленных изготовителем (исполнителем); 
- создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рынке России, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле. 
- подтверждение соответствия продукции.

4. Что представляют собой средства измерения и первичные преобразователи?

ср. изм. – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические хар-ки, и воспроизводящее или хранящее единицу физ. величины.

п.п.-предназначены для непосредственного преобразования измеряемой величины в другую величину, удобную для измерения или использования. Выходными сигналами первичных приборов, датчиков являются как правило унифицированные стандартизованные сигналы, в противном случае используются нормирующие преобразователи

5. Оценка погрешности округления.

-Величина этой погрешности определяется двумя факторами: точностью представления вещественных чисел в ЭВМ и чувствительностью данного алгоритма к погрешностям округления.

-возникают из-за того, что все вычисления выполняются с ограниченным числом цифр, т. е. производится округление чисел. Погрешности округления могут накапливаться и при плохой обусловленности задачи могут привести к очень большим погрешностям.

6. Что устанавливают технические регламенты?

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:

безопасность излучений;

биологическую безопасность;

взрывобезопасность;

механическую безопасность;

пожарную безопасность;

промышленную безопасность;

термическую безопасность;

химическую безопасность;

электрическую безопасность;

ядерную и радиационную безопасность;

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;

единство измерений;

другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

7. При обеспечении единства измерений существует ли приоритет российского законодательства?

-Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то применяются правила международного договора.

8. Кто может создавать метрологические службы?

Государственные органы управления РФ, а также предприятия, организации и учреждения в необходимых случаях могут создавать метрологические службы для выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, для осуществления метрологического контроля и надзора.

Билет 10.(примерный вариант, порядок произвольный):

1. Что такое требования технологичности?

Требования технологичности — приспособленность продукции к изготовлению, эксплуатации и ремонту с минимальными затратами при заданных показателях качества.

2. Что такое комплексная сертификация?

Комплексная стандартизация есть целенаправленное установление и применение системы взаимоувязанных требований как к объекту стандартизации в целом, так и к его основным элементам. Применительно к промышленной продукции это установление и применение взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых изделий и материалов для их изготовления.

3. Что такое мера, стандартные образцы и вещества?

-Мерой в метрологии называют средство измерения в виде какого-либо тела, вещества или устройства, предназначенное для воспроизведения единицы физической величины, хранения единицы и передачи ее размера от одного измерительного прибора к другому. Мера воспроизводит величину, значение которой связано с принятой единицей определенным известным соотношением. В отличие от эталона мера воспроизводит не только единицу, но и дольные и кратные значения последней.

-Стандартный образец - мера в виде вещества (материала), при помощи которой размер единицы физической величины воспроизводится как свойство или как состав вещества, из которого изготовлен стандартный образец.

4. Применение технических регламентов

Технические регламенты применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции или осуществления связанных с требованиями к продукции процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, видов или особенностей сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями с учетом положений пункта 9 настоящей статьи.

5. Какими способами выявляется и приводится к нулю систематическая погрешность?

Систематические погрешности могут быть выявлены на основе теоретических оценок результатов, путем сопоставления результатов, полученных разными методами, на разных приборах. Имеются возможности определить систематические погрешности путем тщательного исследования средства или метода измерений путем построения зависимости результатов от какого-либо изменяющегося параметра, например времени, климатических условий, электромагнитных полей, напряжения питания и т.д. В ряде случаев необходимо выполнить большой объем исследовательской работы для того, чтобы выявить условия, создающие систематические погрешности и, соответственно, представить либо график, либо таблицу поправок, либо определить аналитическую зависимость систематической погрешности от какого-либо параметра.

Метод замещения, Метод компенсации погрешности по знаку, Метод введения поправок, Метод противопоставления, Метод рандомизации, Метод симметричных наблюдений, Метод анализа знаков неисправленных случайных погрешностей, Графический метод.

6. Документальные основы стандартизации.

- национальные стандарты;

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

- стандарты организаций;

- своды правил.

7. Полномочия должностных лиц в случае обнаружения нарушений стандартов.

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

8. Как осуществляется метрологический контроль?

Метрологический надзор - контрольная деятельность, осуществляемая метрологической службой юридического лица, заключающаяся в систематической проверке соблюдения метрологических требований как в сферах, так и вне сфер государственного регулирования, а также в принятии мер по устранению нарушений, выявленных во время надзорных действий.

Метрологический контроль и надзор осуществляются метрологическими службами юридических лиц путем:

- калибровки средств измерений;

- надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений;

- выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм;

- проверки своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку.

Билет 11.

1. Что представляют собой эстетические требования?

— это требования к способности продукции или услуги выражать художественный образ, социально-культурную значимость в чувственно воспринимаемых человеком признаках формы (цвет, пространственную конфигурацию, качество отделки изделия или помещения).

В законодательных актах и стандартах требования безопасности выделяют в особую группу как приоритетные. Так, в соответствии с ранее действовавшим Законом РФ «О стандартизации» к обязательным требованиям относили безопасность, экологичность, совместимость и взаимозаменяемость. В Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» к обязательным требованиям относятся безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее — «безопасность»).

2. Что представляет собой симплификация?

симплификация – сокращение числа, применяемых при разработке и производстве изделий марок и сортов материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий до количества экономически и экологически целесообразного.

3. В чем заключается открытость системы сертификации?

- открытость системы сертификации для участия в ней предприятий и организаций независимо от форм собственности;

4. Что представляют собой эталоны и образцовые средства измерения?

эталоны – ср. измерения, предназначенные для воспроизведения и хранения единицы физ. вел. и передачи её размера другим средствам измерения.

образцовые средства измерения эталоны – ср. измерения, предназначенные для проверки по ним других средств измерения.

5. Как компенсируется систематическая погрешность с помощью метода замещения?

Метод замещения обеспечивает наиболее полную компенсацию постоянной систематической погрешности. Суть данного метода состоит в такой замене измеряемой величины хи известной величиной Δ, получаемой с помощью регулируемой меры, чтобы показание измерительного прибора сохранилось неизменным. Значение измеряемой величины считывают в этом случае по указателю меры. При использовании данного метода погрешность неточного измерительного прибора устраняют, а погрешность измерения определяют только погрешностью самой меры и погрешностью отсчета измеряемой величины по указателю меры.

6. Обязательное содержание технических регламентов.

Технический регламент содержит требования к характеристикам продукции, процессам (методам) производства, эксплуатации и утилизации, а не к конструкции и исполнению, за исключением случаев, при которых не обеспечивается достижение целей разработки технического регламента, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. Он также устанавливает применимую к объекту технического регулирования форму оценки соответствия, особенности идентификации для целей обязательного подтверждения соответствия, отбора образцов, проведения испытаний, проведения контроля органа по сертификации за объектом сертификации (если это предусмотрено схемой подтверждения соответствия) и других процедур, необходимых для достижения целей технического регламента. 
        В соответствии с целями технических регламентов, указанными в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, технический регламент может включать самостоятельные разделы, содержащие требования к характеристикам продукции, а также разделы, содержащие требования к процессам производства, эксплуатации и утилизации. 
        Технический регламент содержит исчерпывающий перечень продукции, процессов (методов) производства, эксплуатации и утилизации, на которые распространяются его требования к техническим характеристикам продукции, процессов (методов) производства, эксплуатации и утилизации с указанием форм и схем оценки соответствия и ее предельных сроков по каждому объекту технического регулирования.

7. Какую ответственность несут государственные инспекторы?

Государственные инспекторы несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

-ненадлежащее выполнение возложенных на них задач и должностных обязанностей;

-достоверность сведений по вопросам обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности;

-объективность и качество расследований и проверок авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Российской Федерации, а также правильность оформления материалов расследований и проверок;

-объективность указаний и предписаний;

-непринятие мер к нарушителям воздушного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов по вопросам организации, обеспечения и выполнения полетов.

8. Что включает в себя метрологический контроль и над чем он осуществляется?

Метрологический контроль включает в себя:

- Утверждение типа средств измерений

- Метрологическую аттестацию средств измерений

- Поверку

- Калибровку

- Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений

- за состоянием и применением средств измерений

-за методиками выполнения измерений

- за эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений

-за испытательным оборудованием и состоянием и применением средств допускового контроля.

-за соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений

- Проверка своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку

Билет 12. (примерный вариант)

1. Прямые и косвенные измерения.

(измерения по виду) прямые – значение величины находится непосредственно из опытных данных.

косвенные – результат определяется по некоторой функциональной зависимости между измеряемой величиной и результатом измерения других величин.

2. Метрологический надзор.

- контрольная деятельность, осуществляемая метрологической службой юридического лица, заключающаяся в систематической проверке соблюдения метрологических требований как в сферах, так и вне сфер государственного регулирования, а также в принятии мер по устранению нарушений, выявленных во время надзорных действий.

3. Содержание технического регламента.

Технический регламент содержит следующий типовой состав разделов:

- область применения технического регламента и объекты технического регулирования;

- основные понятия;

- общие положения, касающиеся размещения продукции на рынке Российской Федерации;

- требования к продукции;

- применение стандартов (презумпция соответствия);

- подтверждение соответствия;

- государственный контроль (надзор);

- заключительные и переходные положения;

- приложения.

4. Унификация при стандартизации.

Деятельность по рациональному сокращению числа типов деталей, агрегатов одинакового функционального назначения называется унификацией продукции. Она базируется на классификации и ранжировании, селекции и симплификации, типизации и оптимизации элементов готовой продукции.

5. Систематическая погрешность при методе противопоставлений.

Метод противопоставления применяется в радиоизмерениях для уменьшения постоянных систематических погрешностей при сравнении измеряемой величины с известной величиной примерно равного значения, воспроизводимой соответствующей образцовой мерой.

Данный метод является разновидностью метода сравнения, при котором измерение выполняется дважды и проводится так, чтобы в обоих случаях причина постоянной погрешности оказывала разные, но известные по закономерности воздействия на результаты наблюдений.

6. Гармонизация при сертификации.

Принцип гармонизации. Этот принцип предусматривает разработку гармонизированных стандартов и недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам. Обеспечение идентичности документов, относящихся к одному и тому же объекту, но принятых как организациями по стандартизации в нашей стране, так и международными (региональными) организациями, позволяет разработать стандарты, которые не создают препятствий в международной торговле.

Билет 13.

1. Что представляет собой оценка качества?

Оценка качества — это совокупность операций, выполняемых с целью оценки соответствия конкретной продукции установленным требованиям. Требования устанавливаются в технических регламентах, стандартах, технических условиях, контрактах, технических заданиях на проектирование продукции. Носителем установленных требований могут быть также стандартные образцы, образцы-эталоны, товары-аналоги. Невыполнение требования является несоответствием. Для устранения причин несоответствия организация осуществляет корректирующие действия.

2. Что представляет собой типизация?

Типизация объектов стандартизации —деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов — конструкций, технологических правил, форм документации. В отличие от селекции отобранные конкретные объекты подвергают каким-либо техническим преобразованиям, направленным на повышение их качества и универсальности.

3. В чем заключается открытость и закрытость информации при сертификации?

Открытость - информация всех её участников доступна.

Закрытость - должна соблюдаться конфиденциальность информации, составляющая коммерческую тайну.

4. Что представляют собой совокупные и совместные измерения?

К совокупным относятся производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместные измерения – это производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними.

5. Как компенсируется систематическая погрешность с помощью метода компенсации по знаку?

Метод компенсации погрешности по знаку используют для устранения постоянной систематической погрешности, у которой в зависимости от условий измерения изменяется только знак. При этом методе выполняют два измерения, результаты которых соответственно есть х1 = хu + Δс и х2 = хи - Δс, где хu— измеряемая величина Среднее значение из полученных результатов

(х1 + х2)/2 = хu представляет собой окончательный результат измерения, не содержащий погрешности ± Δс. Данный метод наиболее часто применяют при измерении экстремальных значений (максимума и нуля) неизвестной физической величины. 
Пример 4.3. Показания вольтметра подвержены влиянию магнитного поля Земли. В результате возникает погрешность измерения ΔU.

Решение. Произведя два измерения напряжения при противоположной ориентации прибора относительно меридиана, получим U1  = Ux + ΔU и U2 = UX- ΔU.Отсюда напряжение Ux= (U1 + U2)/2.
Метод введения поправок позволяет достаточно просто вычислить и исключить из результата измерения систематические погрешности. Напомним, что поправка С — величина, одноименная с измеряемой хu, вводимая в результат измерения х = хu+ Δс + С с целью исключения систематической погрешности. В случае принимают С = - Δс и систематическая погрешность полностью исключается из результата измерения. 
Поправки определяют экспериментально или путем специальных теоретических исследований и задают в виде формул, графиков или таблиц.

6. Какие сведения не допустимы в техническом регламенте?

Технический регламент не может содержать требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска. В этих случаях технический регламент может содержать требование, касающееся информирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от которых он зависит.

-не должен содержать требования к конструкции и исполнению, за исключением случаев, если из-за отсутствия требований к конструкции и исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона целей принятия технического регламента.

7. Кем и как проводится калибровка средств измерений?

Калибровка средств измерений - совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения или подтверждения действительных метрологических характеристик этого средства измерений и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору.

В организационную структуру Российской системы калибровки (РСК) входят: Центральный орган Российской системы калибровки (РСК) (Управление метрологии Госстандарта России), Совет Российской системы калибровки (РСК), Научно-методический центр Российской системы калибровки (РСК) (ВНИИметрологическая служба), аккредитующие органы Российской системы калибровки (РСК), метрологические службы юридических лиц, аккредитованные на право проведения калибровочных работ.

. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.

3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, могут быть использованы при поверке средств измерений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

8. Что удовлетворяет сертификат об утверждении типа средств измерений?

Сертификат об утверждении типа средств измерений — документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом – Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, — удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям.

Сертификат об утверждении типа средств измерений подтверждает, что данное средство измерений успешно выдержало технические и метрологические испытания и допущено к применению в Российской Федерации. В сертификате указан номер, под которым данный тип средства измерений зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.

Билет 14.

1. Что представляет собой контроль качества продукции?

— контроль количественных и (или) качественных характеристик продукции.

В процедуру контроля качества могут входить операции измерения, анализа, испытания.

Измерения как самостоятельная процедура являются объектом метрологии.

Анализ продукции, в частности структуры и состава материалов и сырья, осуществляется аналитическими методами: химическим анализом, микробиологическим анализом, микроскопическим анализом и пр.

2. Что представляет собой агрегатирование?

Агрегатирование — это метод создания машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости.

3. Что представляет собой обязательная сертификация?

- это одна из двух форм обязательного подтверждения соответствия (другая форма - декларирование соответствия).
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

Обязательная сертификация проводится для доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, обязательным требованиям стандартов. Так как обязательные требования этих документов относятся к безопасности, охране здоровья людей и окружающей среды, то главными моментами обязательной сертификации являются безопасность и экологичность.

4. Что представляют собой активный и пассивный контроль?

Активный контроль оказывает воздействие на технологический процесс, непосредственно в ходе изготовления изделия или в работе измеряемого средства. Пример: станок с числовым программный управлением – если есть связь с результатом измерения, с ручками управления, автоматически происходит настройка станка. Пассивный контроль позволяет констатировать сам факт находиться или нет физический параметры контролируемого объекта в заданных пределах.

5. Как формируется дифференциальный закон распределения случайной величины?

Пусть проведено п последовательных измерений одной и той же физической величины х и получена группа ее значений х1, х2, хз, ..., хn. Расположим результаты наблюдений в порядке возрастания их номеров от хmin до хmax и затем найдем размах ряда X= хmax – хmin.

Разделив размах ряда на k равных интервалов Δ х = Х/k, подсчитаем количество наблюдений nk одинаковых значений величины х, попадающих в свой интервал Δ х .
Представим полученные результаты графически, нанеся на оси абсцисс значения физической величины х и обозначив границы интервалов с одинаковыми ее значениями, а по оси ординат — относительную частоту попаданий туда этих значений рk = nk /n. Построив на диаграмме прямоугольники, основанием которых является ширина интервалов Δх, а высотой рk = nk /n, получим диаграмму, дающую представление о плотности распределения результатов наблюдений в данном опыте.

6. Являются ли обязательными не включенные в технический регламент требования?

Не включенные в технические регламенты требования не могут носить обязательный характер.

7. Как удостоверяется калибровка средств измерений?

Результаты  калибровки  средств  измерений  удостоверяются  калибровочным  знаком,  наносимым  на  средства  измерений,  или  сертификатом  о  калибровке, а  также  записью  в  эксплуатационных  документах.

8. Где можно узнать, является ли тип средств измерения утвержденным?

в сертификате об утверждении типа средств измерений

- документ, выдаваемый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям. Сертификат об утверждении типа средств измерений подтверждает, что данное средство измерений успешно выдержало технические и метрологические испытания и допущено к применению в Российской Федерации.

Билет 15.

1. Что представляют собой испытания качества продукции?

— техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

2. Какие существуют категории и виды стандартов?

категории: национальные стандарты; стандарты организаций

Вид стандарта — характеристика, определяющаяся его содержанием в зависимости от объекта стандартизации.

ГОСТ Р 1.0 установил следующие основные виды стандартов:

- стандарты основополагающие;

- стандарты на продукцию;

- стандарты на услуги;

- стандарты на процессы (работы);

- стандарты на методы контроля;

- стандарты на термины и определения.

3. Что представляет собой идентификация продукции?

идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции, представленной для обязательного подтверждения соответствия, характеристикам, указанным в сопроводительных документах к продукции;

4. Что представляют собой поэлементный и комплексный контроль?

Дифференцированный (поэлементный) контроль характеризуется измерением каждого параметра изделия в отдельности (например, контроль собственно среднего диаметра, шага и половины угла профиля резьбы).

Комплексный контроль позволяет оценивать годность деталей одновременно по нескольким параметрам, например путем сравнения действительного контура контролируемой детали, определяемого полями допусков на отдельные параметры, с предельными контурами (контроль деталей сложного профиля на проекторах) и контроль предельными калибрами.

5. Свойства закона распределения случайной величины.

1.

2.

3.

4. -не убывающая

5. F(x) при любом “x” непрерывна слева:

6.  Указанная вероятность равна скачку функции распределения F(x) в точке “x”. Если F(x) – непрерывна в точке “x”, то  , т.к. предел равен значению функции.

6. Сроки вступления в силу технических регламентов.

Срок вступления в силу технического регламента должен определяется с учетом готовности соответствующего сектора рынка к новым условиям регулирования, определяемым данным регламентом.

7. Каков порядок обжалования действий государственных инспекторов?

Жалобы на действия государственных инспекторов подаются в 20-дневный срок со дня принятия ими решений в тот орган Государственной метрологической службы, которому они непосредственно подчинены, или в вышестоящий орган. Жалобы рассматриваются и решения по ним принимаются в месячный срок со дня подачи жалобы.

Действия государственных инспекторов могут также быть в установленном порядке обжалованы в суд.

Обжалование действий государственных инспекторов не приостанавливает реализацию их предписаний.

8. Какая организация испытывает средства измерения для их утверждения?

Испытания средств измерений для целей утверждения их типа проводятся  государственными  научными  метрологическими  центрами Госстандарта России, аккредитованными им в качестве ГЦИ СИ. Решением Госстандарта  России  в  качестве  ГЦИ  СИ могут быть аккредитованы другие специализированные организации.

2.2. Испытания средств измерений для целей утверждения их типа проводят по программе, утвержденной ГЦИ СИ, или по согласованной с ГЦИ СИ типовой программе,  в которую могут быть внесены  изменения или дополнения.

Билет 16.

1. Что представляет собой процедура аккредитации лабораторий?

Аккредитация лабораторий предполагает оценку возможностей лабораторий для проведения испытаний, как правило, с использованием стандартных методов испытаний. Аккредитация медицинских учреждений связана с изучением и проверкой ее соответствия установленным критериям,проводится авторитетным органом, подобно сертификации в других областях.

2. Основные принципы стандартизации.

  добровольности применения стандартов;

  максимального учета при разработке стандартов интересов всех заинтересованных лиц;

  использования международных стандартов как основы для подготовки стандартов, за исключением случаев, когда такое использование признано невозможным из-за несоответствия уровня требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям, техническим и (или) технологическим различиям или по иным соразмерным по значимости основаниям, а также случаев, когда Российская Федерация возражала в соответствии с принятыми процедурами против принятия данного международного стандарта или отдельного его положения;

  недопустимости создания препятствий для производства и оборота продукции, работ и услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 12 настоящего Федерального закона. Стандарты должны основываться на требованиях к характеристикам потребительских свойств и (или) эксплуатационным характеристикам продукции, а не на требованиях к ее конструктивным или описательным характеристикам;

  недопустимости установления в стандартах требований, противоречащих требованиям технических регламентов;

  обеспечения условий для единообразного применения стандартов.

3. Что представляют собой перечень и номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

содержит объекты, соответствие которых подтверждается исключительно путем обязательной сертификации. Поэтому в нее не входят объекты, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии. Эти объекты входят в другой документ - "Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Объектами Номенклатуры являются продукция и услуги (работы), организация и проведение обязательной сертификации которых законодательными актами Российской Федерации возложены на Госстандарт России и которые подлежат обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р.

Номенклатура состоит из двух частей:

часть 1. Товары для личных (бытовых) нужд гражданина и продукция производственно-технического назначения;

часть 2. Услуги (работы) для личных (бытовых) нужд гражданина и производственно-технических нужд.

4. Что представляют собой методы непосредственной оценки и сравнения с мерой?

При методе непосредственной оценки определяют значение величины непосредственно по отсчетному устройству показывающего СИ (термометр, вольтметр и пр.). Мера, отражающая единицу измерения, в измерении не участвует. Ее роль играет в СИ шкала, проградуированная при его производстве с помощью достаточно точных СИ.

При методе сравнения с мерой измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями). Существует ряд разновидностей этого метода: нулевой метод, метод измерений с замещением, метод совпадений

5. Начальные моменты функции распределения. Математическое ожидание.

Начальным моментом s-го порядка случайной величины Х называется действительное число , определяемое по формуле:

, если X – СВДТ;

, если X – СВНТ.

Начальный момент первого порядка  называется математическим ожиданием (средним значением по распределению) случайной величины Х.

Математическое ожидание случайной величины X обозначается  и выражается через ее закон распределения с помощью формулы:

, если X – СВДТ;

, если X – СВНТ.

6. Что представляют собой общие и специальные технические регламенты?

- Общие технические регламенты принимаются по вопросам:

безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования;

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий;

пожарной безопасности;

биологической безопасности;

электромагнитной совместимости;

экологической безопасности;

ядерной и радиационной безопасности.

- Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых цели, определенные настоящим Федеральным законом для принятия технических регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов.

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим техническим регламентом.

7. Какая организация управляет государственной деятельностью по обеспечению единства измерений?

Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в Российской Федерации осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России).

8. Кем контролируется соответствие средств измерений утвержденному типу?

Соответствие средств измерений утвержденному типу на территории Российской Федерации контролируется органами Государственной метрологической службы по месту расположения изготовителей или пользователей.

Билет 17.

1. Этапы жизненного цикла продукции (графическое представление с перечислением этапов)

Маркетинговые исследования Проектирование продуктаПланирование и разработка процесса Закупка Производство или обслуживание Проверка Упаковка и хранение Продажа и распределение Монтаж и наладка Техническая поддержка и обслуживание Эксплуатация по назначению Послепродажная деятельность Утилизация и(или) переработка

2. В чем заключается комплексность стандартизации?

Комплексная стандартизация есть целенаправленное установление и применение системы взаимоувязанных требований как к объекту стандартизации в целом, так и к его основным элементам. Применительно к промышленной продукции это установление и применение взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых изделий и материалов для их изготовления.

3. Какие органы определяют требования, подлежащие обязательной сертификации?

4. Что представляют собой дифференциальный и нулевой методы измерений?

Дифференциальный метод измерений (дифференциальный метод) – метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

Пример – измерения длины, выполняемые на станковом приборе с измерительной головкой при настройке по блоку концевых мер.

Фактически дифференциальный метод измерений – это метод сравнения с мерой, в котором на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой, что формально соответствует х ≠ 0 в выражении

Q = х + Хм.

Нулевой метод измерений (нулевой метод) – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Формально это можно представить как х ≈ 0 в том же выражении             Q = х + Хм  из чего следует:

Q ≈ Хм.

Пример – измерения массы взвешиванием на равноплечих рычажных весах с полным уравновешиванием чашек.

5. Центральные моменты функции распределения, дисперсия, коэффициенты асимметрии и эксцесса.

Центральным моментом s-го порядка случайной величины X называется действительное число , определяемое по формуле:

, если X – СВДТ;

, если X – СВНТ.

Дисперсия случайной величины X обозначается  и выражается через ее закон распределения с помощью формулы:

, если X – СВДТ;

, если X – СВНТ.

асимметрии ; эксцесса

6. Кто может разрабатывать технический регламент и как происходит уведомление о разработке?

Разработчиком технического регламента может быть любое лицо. При разработке технического регламента необходимо максимально обеспечить:

прозрачность процедур разработки;

возможность участия в разработке всех заинтересованных лиц;

достижение согласия большинства заинтересованных сторон. 
О начале разработки проекта технического регламента делается оповещение посредством публикации специального уведомления в печатном органе федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, которым в настоящее время является «Вестник технического регулирования» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

7. Что относится к компетенции Госстандарта?

Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в Российской Федерации осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России).

8. Когда осуществляется поверка средств измерений?

При выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации средства измерения утвержденного типа подвергаются поверке.

Билет 18.

1. Опишите содержание этапов: маркетинг, проектирование и разработка продукции.

Цель маркетинговых исследований - анализ состояния рынка, прогноз спроса на планируемые изделия и развития их технических характеристик. На данном этапе жизненного цикла находит применение система CRM (Customer Requirement Management - Управление взаимоотношениями с заказчиками).

Этап проектирования включает все необходимые стадии, начиная с внешнего проектирования, выработки концепции (облика) изделия и кончая испытаниями пробного образца или партии изделий. Внешнее проектирование обычно включает разработку технического и коммерческого предложений и формирование технического задания (ТЗ) на основе результатов маркетинговых исследований и/или требований, предъявленных заказчиком.

2. Что представляет собой ряды предпочтительных чисел?

ряд со стандартными значениями размеров, применяемыми при конструировании приборов и техники.

Число в названии ряда показывает, на сколько частей разбит интервал между двумя значениями, одно из которых в 10 раз больше другого.
Например, стандартный ряд Ra5 вычисляется через коэффициент Ra5 = = 1,585 и округляется.

Предусмотрены четыре основных ряда нормальных размеров (Ra5; Ra10; Ra20; Ra40) и один ряд дополнительных размеров. Предпочтительны ряды с более крупной градацией размеров, то есть ряд Ra5 следует предпочесть ряду Ra10 и т. д.

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел необходимы для выбора оптимального ряда параметров и типоразмеров готовых изделий. Набор установленных значений параметров составляет параметрический ряд, который строится по системе предпочтительных чисел.

Предпочтительными называют числа, которые рекомендуется употреблять при выборе значений параметров для вновь создаваемых изделий. Ряды предпочтительных чисел строятся на основе определённых математических закономерностей. Среди возможных вариантов рядов предпочтительных чисел основными являются арифметическая и геометрическая прогрессии.

Ряд, построенный по арифметической прогрессии, характеризуется тем, что разность значений двух соседних членов остаётся неизменной во всём диапазоне ряда, т. е. Ni - Ni-1 = d, где d - const.

Члены арифметической прогрессии отличаются друг от друга на строго определённое значение, например: 2; 5; 8; 11 и т. д. Преимущество этой прогрессии - значения её членов не надо округлять. Недостатком ряда, построенного по принципу арифметической прогрессии, является то, что относительное увеличение следующего числа по сравнению с предыдущим характеризуется различными интервалами. Так, число 8 больше числа 5 на 37,5 %, а число 3003 больше числа 3000 только на 0,1 %.

При арифметической прогрессии разность значений между двумя соседними числами не изменяется по всему ряду, поэтому в зоне малых значений они имеют большую разрежённость, а в зоне больших значений - большую уплотнённость. Применение арифметической прогрессии для формирования параметрического ряда приведёт к увеличению количества больших типоразмеров по сравнению с количеством малых типоразмеров.

Такие ряды применяются редко. Чаще применяются ряды чисел, построенные по геометрической прогрессии. Они характеризуются постоянным отношением двух смежных членов. Каждый последующий член ряда является произведением предыдущего члена и знаменателя геометрической прогрессии (величина постоянная для данного ряда): Ni = Ni-1 * d.

В стандартизации применяют четыре основных ряда: R5, R10, R20, R40и один дополнительный: R80.

Цифры означают число членов ряда в пределах от 1 до 10. В интервале от 1 до 10 каждый последующий ряд включает все числа предыдущего ряда. Относительная разница между смежными числами ряда постоянна.

3. Требования, подлежащие обязательной сертификации.

4. Что представляют собой методы совпадений и замещения?

Метод замещения, довольно широко используется для точных исследований в метрологии. Его суть заключается в том, что измеряемая величина заменяется в измерительном приборе  на некую известную величину, воспроизводимой эталонной мерой. Данный метод замещения, бывает полным и неполным. Преимуществом этого метода, является его хорошая точность.

Метод совпадений. Он представляет собой разновидность методики сравнения с определённой мерой. А в результате измерений методом совпадений, существующая разность между воспроизводимой мерой и измеряемой величиной, используется некое совпадение определённых отметок шкалы либо специальных сигналов (применимо в электронике).

5. Как находится центр распределения случайной величины?

в тетради

6. Какие государственные органы участвуют в принятии технических регламентов?

Технический регламент, разработанный в порядке, установленном настоящей статьей, принимается федеральным законом или постановлением Правительства Российской Федерации в порядке, установленном соответственно для принятия федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, с учетом положений настоящего Федерального закона.

7. Могут ли утверждать нормативные документы по ОЕД какие-либо организации помимо Госстандарта?

8. Кто осуществляет поверку средств измерений и как она удостоверяется?

Поверку средств измерений имеют право производить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Но все они обязательно должны пройти в утвержденном порядке аккредитацию в области обеспечения единства измерений.

Билет 19.

1. Опишите содержание этапов: закупки, производство или предоставление услуг.

2. Каковы основные задачи и функции Госстандарта РФ?

Основными задачами Госстандарта России являются:

1) реализация государственной политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, установления и использования стандартов, эталонов и единиц величин и исчисления времени;

2) осуществление мер по защите прав потребителей и экономических интересов Российской Федерации в области контроля за соблюдением требований безопасности товаров (работ, услуг);

3) обеспечение функционирования и развития систем стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и научно-технической информации в этих областях, а также их гармонизация с международными (региональными) и национальными системами зарубежных стран;

4) организация и проведение государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, за сертифицированной продукцией, а также государственного метрологического контроля и надзора;

5) формирование совместно с федеральными органами исполнительной власти федеральных информационных ресурсов и инфраструктуры стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации, качества и классификации технико-экономической информации.

-Госстандарт России осуществляет функции в Системе в соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" и

"Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации".

3. Что представляют собой системы обязательной сертификации?

Типовой структурой системы обязательной сертификации предусматривается следующий состав участников: - центральные органы систем сертификации однородной продукции (при необходимости); - федеральный орган исполнительной власти; - органы по сертификации; - испытательные лаборатории. 
Кроме того, в систему сертификации могут также входить организации, которые обслуживают систему, например, центры подготовки экспертов по сертификации, научно-методические центры и др.

4. Дать определение понятий точность и достоверность.

точность-степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Важнейшей характеристикой качества измерений является их достоверность; она характеризует доверие к результатам измерений и делит их на две категории: достоверные и недостоверные, в зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих величин

Под достоверностью понимают, в какой степени исследование измеряет то, что должно быть измерено; недостаточная достоверность приводит к смещению или появлению систематической ошибки. Под точностью понимают воспроизводимость результатов исследования, то есть, степень совпадения результатов исследования в случае повторения его в таких же условиях. Недостаточная точность приводит к появлению случайной ошибки.

5. Почему в качестве основного распределения случайной величины выбрано нормальное распределение?

Физическая величина, подверженная влиянию значительного числа случайных помех, часто подчиняется нормальному распределению, поэтому из всех распределений в природе чаще всего встречается нормальное (отсюда и произошло одно из его названий).

Распределение Пуассона иногда называют "распределением вероятностей редких событий" поскольку оно хорошо описывает ситуацию случайно и независимо друг от друга появляющихся событий  в течение заданного периода времени (регистрации радиоактивных частиц в счетчике Гейгера, телефонные звонки, появление посетителей в малопосещаемом магазине и т.п.).  Существенна именно независимость событий, а их "редкость" требуется лишь для того, чтобы можно было пренебречь вероятностью одновременного появления двух событий.

6. Кто осуществляет экспертизу проектов технических регламентов?

Экспертиза проектов технических регламентов осуществляется экспертными комиссиями по техническому регулированию, в состав которых на паритетных началах включаются представители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей. Порядок создания и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию утверждается Правительством Российской Федерации. Федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию утверждается персональный состав экспертных комиссий по техническому регулированию и осуществляется обеспечение их деятельности. Заседания экспертных комиссий по техническому регулированию являются открытыми.

7. Какие единицы физических величин допускаются к применению?

Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц*, а также десятичные кратные и дольные от них.

8. При каких условиях осуществляется деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений?

Деятельность в области изготовления и ремонта средств измерений осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства от 13 августа 2006 г. N 493 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений».

Данную лицензию может получить как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.

Билет 20.

1. Опишите содержание этапов: проверка, упаковывание и хранение.

2. Какие существуют органы и службы стандартизации?

Органы и службы стандартизации – организации, учреждения, объединения и их подразделения, основной деятельностью которых является осуществление работ по стандартизации или выполнение определенных функций по стандартизации.

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России)

3. Какие органы организуют и проводят обязательную сертификацию?

организация и проведение работ по обязательной сертификации возлагаются на специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации в отношении отдельных видов продукции, могут быть возложены на другие федеральные органы исполнительной власти.

4. Дать определение понятий сходимость и воспроизводимость.

Сходимость- Близость результатов измерений, полученных при многократном использовании одного измерительного прибора одним и тем же лицом для измерения одной и той же характеристики у одной и той же продукции.

Воспроизводимость - Близость результатов измерений, полученных разными людьми путем использования одного и того же измерительного прибора для измерения одной и той же характеристики у одной и той же продукции.

5. Что представляет собой нормальное распределение, его математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение?

Нормальный закон распределения встречается в природе весьма часто, поэтому для него разработаны отдельные эффективные методы моделирования. Формула распределения вероятности значений случайной величины x по нормальному закону имеет вид:

Как видно, нормальное распределение имеет два параметра: математическое ожидание mx и среднеквадратичное отклонение σx величины x от этого математического ожидания.

6. Какие государственные органы регулируют изменение и отмену технических регламентов?

В случае несоответствия технического регламента интересам национальной экономики, развитию материально-технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным нормам и правилам, введенным в действие в Российской Федерации в установленном порядке, Правительство Российской Федерации или федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обязаны начать процедуру внесения изменений в технический регламент или отмены технического регламента.

7. Чему должны соответствовать средства измерений?

Применяемые при испытаниях средства измерений должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

8. Какие параметры определяются для товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций?

Наименование отобранного товара

Заявленное кол-во товара (ед. велич.). Вид заявления (устное, письменное)

Значение количества товара, полученное в результате контрольного измерения (ед. велич.)

Цена (руб./ед. велич.)

Сумма, выплаченная за товар (руб.)

Фактическая стоимость товара (руб.)

Используемое средство измерений, его метрологические характеристики, состояние средства измерений

Вид нарушения

Билет 21.

1. Опишите содержание этапов: распределение и реализация, эксплуатация.

2. Что представляют собой государственные и отраслевые системы стандартов?

В сфере производства в отраслях, как правило, используются единые государственные системы стандартов. Единые государственные системы стандартов обеспечивают единообразие и эффективность проведения важнейших видов работ, общих для различных отраслей хозяйства. К подобным системам относятся Государственная система стандартов (ГСС), Единая система конструкторской документации (ЕСКД), Единая система технологической документации (ЕСТД), Государственная система классификации и кодирования, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), Государственная система стандартов безопасности труда (ГССБТ)

3. Что представляет собой добровольная сертификация?

осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров.
Допускается проведение добровольной сертификации в системе обязательной сертификации органами по обязательной сертификации.

Нормативный документ, на соответствие которому осуществляются испытания при добровольной сертификации, выбирается, как правило, заявителем. Заявителем может быть изготовитель, поставщик, продавец, потребитель продукции.

В отличие от обязательной сертификации, добровольная сертификация касается видов продукции (работ, услуг), не включенных в обязательную номенклатуру и определяемых заявителем.

4. Дать определение понятий погрешность измерения, погрешность средства измерения.

Погрешность измерений – разность между результатом измерений и истинным значением измеряемой величины

Погрешность средства измерений — это разность между показаниями СИ и истинным (действительным) значением измеряемой величины. Поскольку истинное значение физической величины неизвестно, то на практике пользуются ее действительным значением. Для рабочего СИ за действительное значение принимают показания рабочего эталона низшего разряда (допустим, 4-го), для эталона 4-го разряда, в свою очередь, — значение величины, полученное с помощью рабочего эталона 3-го разряда. Таким образом, за базу для сравнения принимают значение СИ, которое является в поверочной схеме вышестоящим по отношению к подчиненному СИ, подлежащему поверке.

5. Свойства нормального распределения.

1.Для любого справедливо соотношение:

2.,    .

3.Если , то для любого

4.Если , то

(совсем мало).

6. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов.

Это происходит в исключительных ситуациях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе, и в других случаях, когда необходимо незамедлительное принятие соответствующего нормативного правового акта о техническом регламенте. В этом случае Президент Российской Федерации вправе издать указ о принятии технического регламента без его публичного обсуждения.

7. Можно ли проводить измерения по оригинальным авторским методикам?

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

8. В каких случаях осуществляется государственный метрологический надзор фасованных товаров?

В соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений" государственные инспекторы имеют право беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения.

Билет 22.

1. Опишите содержание этапов: техническое обслуживание, послепродажная деятельность, утилизация.

2. Принципы построения общероссийского классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Стандарт содержит перечень кодов и наименований иерархически классифицированных групп видов продукции. На каждой ступени классификации деление осуществлено по наиболее значимым экономическим и техническим классификационным признакам.

3. Что представляют собой системы добровольной сертификации?

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальными предпринимателями.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают: а) перечень объектов, подлежащих сертификации; б) номенклатуру характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация; в) правила выполнения работ по сертификации; г) участников данной системы. Системой добровольной сертификации может предусматриваться знак соответствия.

ОС несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия, за соблюдение правил сертификации.

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

4. Перечислить виды погрешностей.

-Абсолютная погрешность – это значение, вычисляемое как разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим (действительным) значением данной величины.
-Абсолютная погрешность меры – это значение, вычисляемое как разность между числом, являющимся номинальным значением меры, и настоящим (действительным) значением воспроизводимой мерой величины.
-Относительная погрешность – это число, отражающее степень точности измерения.
-Приведенная погрешность – это значение, вычисляемое как отношение значения абсолютной погрешности к нормирующему значению.
-Инструментальная погрешность – это погрешность, возникающая из-за допущенных в процессе изготовления функциональных частей средств измерения ошибок.
-Методическая погрешность – это погрешность, возникающая по следующим причинам:
1) неточность построения модели физического процесса, на котором базируется средство измерения;
2) неверное применение средств измерений.
-Субъективная погрешность – это погрешность

5. Что представляют собой доверительная вероятность, доверительные интервалы?

1. Вычисляется среднее из n измерений:

.

2. Определяется среднеквадратичная погрешность среднего арифметического:

.

3. Задается доверительная вероятность a и определяется коэффициент Стьюдента ta,n для заданного a и числа произведенных измерений n по табл. 1.

4. Находится полуширина доверительного интервала (абсолютная погрешность результата измерений):

|  | , где D xсл= ta,n *S. |
| --- | --- |
| 15- 2,1\ 10 -2,3\ 20 -2,1 |  |

6. Какие ветви власти осуществляют контроль за соблюдением требований технических регламентов?

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора).

7. Можно ли проводить измерения по оригинальным авторским методикам?

8. Какие лица осуществляют государственный метрологический контроль и надзор?

осударственный метрологический контроль и надзор осуществляют должностные лица Госстандарта России - главные государственные инспекторы и государственные инспекторы по обеспечению единства измерений Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (далее - государственные инспекторы).

Осуществление государственного метрологического контроля и надзора может быть возложено на государственных инспекторов по надзору за государственными стандартами, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации и прошедших аттестацию в качестве государственных инспекторов по обеспечению единства измерений.

Государственные инспекторы, осуществляющие поверку средств измерений, подлежат аттестации в качестве поверителей.

Билет 23.

1. В чем заключается технический и управленческий подходы в системе качества?

Технический подход базируется на требованиях стандартов на продукцию и предусматривает применение статистических методов, методов метрологии и других научных методов, используемых для оценки стабильности производственных процессов и обеспечения достоверности результатов измерений, контроля и испытаний продукции.

Управленческий подход базируется на требованиях стандартов ИСО серии 9000, принципах и методах менеджмента— скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией. В широком смысле она охватывает организационную структуру организации, документацию, производственные процессы и ресурсы для достижения целей в области качества продукции и удовлетворения требований потребителей.

2. Международная стандартизация.

Международная стандартизация — стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов всех стран. Под стандартизацией понимается деятельность, направленная на достижение упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих и потенциальных задач. Эта деятельность проявляется в разработке, опубликовании применении стандартов.

- Международный стандарт — стандарт, принятый международной организацией.

3. Тенденция развития обязательной и добровольной сертификаций.

Добровольная сертификация рассматривается как основной инструмент рыночного регулирования качества и конкурентоспособности продукции, услуг, работ и других объектов.

Тенденция такова, что каждый год список товаров, подлежащих обязательной сертификации сокращается примерно на 10% . То есть список позиций, которая ранее подлежала обязательной оценке безопасности, ежегодно уменьшается.

Увеличение числа систем добровольной сертификации в последнее время можно объяснить, во-первых, сокращением сферы обязательной сертификации, исключением из нее некоторых видов продукции, услуг и работ. Кроме того, ограничение видов лицензируемой деятельности в связи с вступлением в силу Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" стимулировало использование механизма добровольной сертификации в целях обеспечения уверенности потребителей в надлежащем качестве товаров, работ и услуг.

4. Дать определение понятия случайная погрешность.

Случайная погрешность — составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью. В появлении этого вида погрешности не наблюдается какой-либо закономерности. Они неизбежны и неустранимы, всегда присутствуют в результатах измерения. При многократном и достаточно точном измерении они порождают рассеяние результатов.

5. Элементы операций по обработке результатов измерения.

в тетради.

6. Объекты государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов?

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется в отношении продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов. 
2. В отношении продукции государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции. 
3. При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, установленные для соответствующих технических регламентов в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 настоящего Федерального закона.

7. Какие организации имеют право на проведение калибровочных работ?

Аккредитованые метрологические службы юридические лица на право проведения калибровочных работ.

Аккредитация метрологической службы на право проведения калибровочных работ - официальное признание уполномоченным на то государственным органом того, что метрологическая служба юридического лица правомочна проводить калибровочные работы.

8. Что вправе осуществлять при своей деятельности государственные инспекторы?

Государственные инспекторы, осуществляющие на соответствующей территории государственный метрологический контроль и надзор, вправе беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения:

-посещать объекты, где эксплуатируются, производятся, ремонтируются, продаются, содержатся или хранятся средства измерений независимо от подчиненности и форм собственности этих объектов;

проверять соответствие используемых единиц величин допущенным к применению;

-поверять средства измерений, проверять их состояние и условия применения, а также соответствие утвержденному типу средств измерений;

-проверять применение аттестованных методик выполнения измерений, состояние эталонов, применяемых для поверки средств измерений;

-проверять количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;

-отбирать образцы продукции и товаров, а также фасованные товары в упаковках любого вида для осуществления надзора;

-использовать технические средства и привлекать персонал объекта, подвергаемого государственному метрологическому контролю и надзору.

3. При выявлении нарушений метрологических правил и норм государственный инспектор имеет право:

-запрещать применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов или не соответствующих утвержденному типу, а также неповеренных;

-гасить поверительные клейма или аннулировать свидетельство о поверке в случаях, когда средство измерений дает неправильные показания или просрочен межповерочный интервал;

-при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации;

-давать обязательные предписания и устанавливать сроки устранения нарушений метрологических правил и норм;

-составлять протоколы о нарушении метрологических правил и норм.